| Bezeichnung | SHBxR | 9123 | ACB | SSB | 5103 | 9103 | BSP | SWZ | 9363 | RLC | CSP-M | ASC | 116 | KSR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Belastungsart |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nennlast bis 500kg | 5/ 10/ 20/ 30 50/ 100/ 200 350/ 500kg | 500kg | 500kg | 500kg | - | - | 50/ 125 250/ 500kg | 500kg | 50/ 100 250/ 500kg | 250/ 500kg | - | - | - | - |
| 0,5t - 10t | 0,5t | 0,5/ 1/ 2/ 5t | 0,5/ 1/ 2/ 5t | 0,5/ 1/ 2/ 5/ 10t | 2,3/ 4,5/ 9,1t | 2,3/ 4,5/ 9,1t | 0,5/ 1,25 2,5t/ 5t | 0,5/ 1/ 2 5t | 0,5/ 1/ 2,5 5/ 7,5/ 10t | 0,5/ 1/ 2/ 3,5 5/ 10t | 10t | - | - | 6t |
| 10t - ...t | - | - | - | 10t | 13,6/ 18,2/ 22,7 27,2/ 45,4/ 68 91/ 113t | 13,6/ 18,2/ 22,7 27,2/ 45,4/ 68 91/ 113t | - | - | 10t | 10/ 28/ 60t | 10/ 25/ 40 60/ 100t | 30/ 40/ 50t | 30/ 35/ 40t | 13/ 28/ 60 130/ 280t |
| Nennkennwert (mV/V) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 (2) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 |
| Zulassungen max | OIML-C4 | OIML-C4 | OIML-C4 | OIML-C4 | OIML-C3 | - | OIML-C3 | OIML-C3 | OIML-C3 | OIML-C6 | OIML-C4 | OIML-C6 | C3 | R2 (0,2%) |
|  | NTEP | NTEP | - | NTEP | NTEP | NTEP | - | - | NTEP | - | NTEP | NTEP | NTEP | - |
| Y(C3) | 15000 | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | - | 10000 | 6250 | 9000 | 10000 | 12500 | 6000 | 6000 | - |
| Y(max) | 15000 | 18000 | 20000 | 20000 | 10000 | - | 10000 | 6250 | 9000 | 28000 | 17500 | 30000 | 10000 | - |
| Schutzart | IP66 / IP68 | IP67 | IP66 / IP68 | IP66 / IP68 | IP67 | IP67 | IP66 / IP68 | IP68 | IP67 | IP66 / IP68 | IP66 / IP68 | IP66 / IP68 | IP66 / IP68 | IP66 |
| Material | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Stahl vernickelt | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Stahl vernickelt | Stahl lackiert |
| ATEX | II 2G/ II 1D oder II 3G | - | II 2G/ II 1D oder II 3G | II 2G/ II 1D oder II 3G | II 2G/ II 1D oder II 3G | II 2G/ II 1D oder II 3G | II 2G/ II 1D oder II 3G | - | - | II 2G/ II 1D oder II 3G | II 2G/ II 1D oder II 3G | - | - | - |
| Einbauteile (Auszug) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMF | Elastomer-lager | SHBxR | 9123 | ACB | SSB | 5103 | 9103 | BSP | SWZ | 9363 | RLC | CSP-M | ASC | 116 | KSR |
|  |  | ( |  | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FZ1K | FZ1K höhenverst. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ( |  | ( | ( | ( |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gleitkopf | Zugvorrichtung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ( | ( |  | ( |  | ( | ( |  |  |  |  |  | ( |  | ( |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q1K / Q1P | Q1K / Q1P + Abhebesich. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( | ( | ( | ( |  | ( |  | ( | ( |  |
| ZP | Lastecke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  |  |  |  |  |  | ( | ( | ( |  | ( | ( | ( | ( | ( |  |